## Slide 1: 자율 주행 자동차 보안 위협 및 기술 동향
손 지 민

## Slide 2
Motivation & Problem
Related work
Method
Evaluation
Contribution
Future work
목차

## Slide 3: Motivation & Problem
자율 주행 자동차 사용 중 발생할 수 있는 보안 위협으로부터 보호해야 함
자동차 대중화에 있어 자율 주행 자동차 보안 기술은 핵심 기술임
운전자 또는 보행자를 보호할 수 있는 기술 필요
Notes: IoT 기술 발전을 기반으로 우리의 삶의 질은 향상되고 있고, IT 기술을 차량에 적용하여 차량 스스로 운행하는 자율 주행 자동차가 개발되어 편리성을 증대시켰습니다.
자율 주행 자동차의 등장으로 제조사 및 ICT 기업들은 자율 주행 자동차 시장에 참여하여 상용화를 위해 자율 주행 자동차 사용 중 발생할 수 있는 보안 위협으로부터 운전자 및 보행자를
보호할 수 있는 보안 기술을 연구하고 있습니다. 자율 주행 자동차 보안 사고의 경우, 물리적인 피해 뿐만 아니라 운전자 및 보행자에게 직접적인 해를 가할 수 있기 때문에 자율 주행 자동차 대중화에 있어
자율 주행 자동차 보안 기술은 핵심 기술이라고 말할 수 있습니다. 본 논문에서는 자율 주행 자동차 기술 동향과 자율 주행 자동차에서 발생하고 있는 보안위협에 대해 설명하고,
그에 적용되어 있는 보안기술에 대해 설명하고 있습니다.

## Slide 4: Related work
Notes: 자율 주행 자동차의 개발 단계의 경우, 운전자 주행 개입에 따라 SAE에서 정의하고 있는 자율 주행 자동차 기술 6단계를 기준으로 분류하고 있습니다. 표1과 그림1을 통해 확인할 수 있듯이
레벨 0~2단계의 경우, 자율 주행 시스템에 온전히 주행을 맡기는 것이 아닌 운전자가 급작스러운 상황에 적절하게 대응하는 것을 요구하고 있으며, 이러한 급작스러운 상황에 대해 시스템에서 대응해주는
기술의 경우, 레벨 3~5단계로 정의되어 있습니다. 현재 자동차 산업에서 자율 주행 자동차 상용화를 위해 개발하고 있는 제품군들은 시스템이 운전자의 주행 관련 조작까지 담당하는 ADAS(Advanced Driver Assistance System)
기능을 다수 결합하여 사람이 주행 환경을 모니터링해야하는 레벨2 제품군과 사람이 아닌 자율 주행 시스템이 주행 환경을 모니터링하는 레벨3 제품군입니다. 현재 자율 주행 자동차의 경우
ADAS와의 결합 정도에 따라 6단계로 자율 주행 자동차를 분류하고 있습니다. ADAS는 첨단 감지 센서와 GPS, 통신, 지능형 영상 장비를 이용하여 자율 주행 중 발생할 수 있는 예외 상황에 대해 차량 스스로 상황에 대해
인지하고, 상황에 알맞은 행동을 판단하여 시스템이 자동차를 제어하거나 운전자에게 위험 요소에 대해 파악할 수 있도록 알려주는 운전자 보조 시스템입니다.

## Slide 5: Method
자율 주행 자동차 원리
- 인지 기술
- 판단 기술
- 제어 기술
Notes: 자율 주행의 기본 원리는 인지, 판단, 제어를 통해 이루어집니다. 인지 기술은 자율 주행 자동차가 스스로 교통 상황이나 운행 환경 등 주변 환경을 파악하고, 적절하게 대응할 수 있는 단계로서
GPS, 카메라, 레이더 등을 이용하여 현재의 주행 환경 정보에 대해 인식하고 수집하는 단계입니다. 판단 기술은 인지 기술을 통해 수집한 주행 환경 정보를 기반으로 자율 주행 자동차 스스로 가장 적절한 결정을 수행하는 단계로서
인지 기술과 연관되어 두 기술의 조화 정도에 따라 자율 주행의 완성도가 결정됩니다. 제어 기술은 인지 기술과 판단 기술을 기반으로 하여 특정 주행 상황에 따라 자율 주행 자동차 스스로 엔진 구동이나 주행 방향 등을 결정
하여 사고 예방 및 안전 운전을 수행하는 단계입니다.

## Slide 6: Method
인지 기술
- ADAS 센서를 통해 주변 환경 인식
- V2X를 활용하여 주변 환경 인지
판단 기술
- 상황에 맞게 수행해야 하는 행동 판단
- 도로 정보 획득 및 최적화된 경로 결정
- 상황에 따라 차선 변경 및 추월 수행
제어 기술
- 브레이커 제어, 주행 방향, 조향 등 결정
- 실질적 주행 시작
Notes: 다음으로 각 기술의 작동 원리와 보안 관점에서 기술의 중요성에 대해 설명하겠습니다. 자율 주행 자동차에서 인지 기능은 인간의 눈의 역할을 수행합니다. ADAS 센서를 통해 주변 환경을 인식하고, 각종 정보를 수집합니다.
인지 기술은 자율 주행 자동차의 가장 중요한 기술로서 꼽을 수 있습니다. ADAS 센서의 경우에는 차량의 사각지대, 역광과 같은 자연적인 문제로 인해 사람, 동물, 생물과 무생물을 구분하는 능력이 떨어져 여전히 문제로 인식되고
있습니다. 이러한 측위 센서의 오차를 줄이기 위한 연구도 지속적으로 진행되고 있으며 도로와 주변 지형의 정보를 담아 지형 및 지물에 대해 오차범위 10~20cm 이내에서 식별할 수 있는 정밀 지도를 이용하여 이를 보완하고자하였습니다.
현재에는 센서 융합 기반의 정밀 측위 시스템은 기존의 위성 정보를 활용하는 GPS 방법과 ADAS 센서 및 정밀 지도 기술을 융합하여 자차의 위치를 추정합니다. ADAS 그리고 정밀 지도를 통해 주변 환경을 인식하는 방법과 함께
V2X(Vehicle to Everything)를 활용하여 주변 환경을 인지합니다. 도로 위의 차량에 적용 가능한 모든 형태의 통신 기술을 포함하여 V2X라고 칭합니다. V2X 통신의 경우, 자율 주행 자동차로 하여금 공격자가 공격을 수행할 수 있는
다수의 경로를 제공합니다. 이에 따라 자율 주행 자동차 보안과 함께 V2X 통신 보안 연구가 필수적이라고 말할 수 있습니다.
판단 기술은 인지 기술을 통해 자율 주행 자동차의 위치가 추정되고, 주변 환경에 대한 정보를 획득한 후에는 주행 과정에 있어 자율 주행 자동차가 상황에 맞게 수행해야 하는 행동에 대해 판단합니다.
자율 주행 자동차의 경우, 정밀 지도를 통해 도로 정보를 얻고, 목적지까지의 최적화된 경로를 결정하고, 주행 경로를 생성하며 상황에 따라 차선 변경 또는 추월을 수행합니다.
그림3을 통해 확인할 수 있듯이, 수집된 정보(raw data)는 센서 프로세싱을 통해 sensor fusion을 위한 객체 파라미터를 생성합니다. 단일 센서 또는 둘 이상의 센서를 결합하여 온보드 센서에 의해 제공되는 객체 파라미터는
인근 차량 및 인프라 자체의 추가 정보와 결합됩니다. 이와 같이 결합된 정보의 경우 Action 엔진 소프트웨어에 의해 사용되어지며 이를 통해 상황에 따른 적절한 행동을 판단합니다.
제어기능에서는 브레이크 제어, 주행 방향, 조향 등을 결정하여 실질적으로 주행을 시작하는 단계로서 설명이 가능합니다. 점차 센서의 기술이 다양화되고 발전됨에 따라 판단 및 제어 소프트웨어는 자율 주행 자동차의 핵심
소프트웨어이며 이에 대한 보안은 자율 주행 자동차의 안전성과 관련하여 중요한 요소가 될 것으로 생각됩니다.

## Slide 7: Evaluation
자율 주행 자동차 보안 위협 동향
Notes: 이번에는 자율 주행 자동차에 존재하는 보안 취약점 및 사례에 대해 설명드리겠습니다. 기존 차량과 비교하여 자율 주행 차량의 경우, 외부 네트워크를 통해 차량 대 차량 및 차량 대 인프라 간의 통신을 수행합니다.
이처럼 외부에 노출되는 외부 네트워크를 통해 공격자는 보안 취약점을 이용하여 공격을 수행함으로써 사람에게 직접적인 피해를 입힐 수 있습니다. 또한, 자율 주행 차량은 센싱을 통해 방대한 양의 정보를
수집하고 이를 딥러닝 알고리즘을 통해 처리합니다. 자율 주행 차량이 딥러닝을 통해 방대한 양의 정보를 처리할 때 공격자는 정상적이지 않은 데이터를 주입함으로써 예상치 못한 상황을 야기시킬 수 있습니다.
표2는 자율 주행 자동차에서 발생할 수 있는 보안 위협이고, 그림4는 자율 주행 자동차에서 가능한 공격에 대해 확인할 수 있습니다.

## Slide 8: Evaluation
자율 주행 자동차 보안 위협 요소
- GPS(Global Positioning System)
- IMU(Inertial Measurement Unit)
- LiDAR(Light Detection And Ranging)
- 카메라
- V2X(Vehicle to Everything) 네트워크 공격
- OBD 포트 기반 공격
- ECU 펌웨어 변조 공격 및 Rogue 업데이트
- 의도적인 오작동(Adversarial attack)
Notes: 이번에는 자율 주행 자동차 보안 위협 요소에 대해 설명하겠습니다. 첫 번째로 GPS는 위성의 수가 증가함에 따라 GPS 데이터를 쉽게 얻을 수 있는 구조가 형성되었습니다. 따라서, 공격자는 정상적인 데이터에 대해
자유로운 접근이 가능하여 잘못된 위치 정보를 제공하거나 차량의 경로를 제어하기 위해 GPS 데이터를 조작하여 시스템에 알려줄 수 있습니다. 차량의 위치가 시스템에서 원하는 목표가 아닌 공격자가 원하는 목표로
수정됨에 따라 예측하지 못한 상황이 발생하게 됩니다. 두 번째로 IMU는 자이로스코프와 가속도계의 조합으로 차량의 속도, 가속 및 방향 데이터를 제공합니다. IMU는 GPS의 치명적 오류를 보완하는 역할을 하지만
공격자가 스푸핑 및 재밍(수신방해) 공격을 통해 IMU의 기능을 상실하게 될 수도 있습니다. 이 경우, 주행 중 경사로를 인식하지 못하고, 속도 조절을 하지 못하여 주변 차량과 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다.
세 번째로 LiDAR은 매 초마다 레이저 빔을 주변에 발사하여 반사되는 시간을 측정해 환경, 장애물 감지 등을 인지하고 이를 3D 지도로 만들어냅니다. 실질적으로 사람의 눈과 같은 역할을 수행하는데, 만약 공격자가 동일한
주파수의 신호를 스캐너에 보내고 물체가 탐지되었다고 오도할 경우, 자율 주행 차량을 천천히 주행하도록 이끌거나 멈추게 만들 수 있습니다. LiDAR의 경우 이런 보안 위협으로부터 보호할 수 있는 보안기술이 요구됩니다.
네 번째로 카메라는 차선 감지, 교통 신호 인식, 헤드 라이트 감지, 장애물 감지 등을 인식하는 데 사용됩니다. 하지만 공격자가 반대쪽에서 오는 차량의 시스템을 조작하여 부분적으로 비활성화되는 현상이 발생할 수 있습니다.
이는 물체를 잘못 탐지하거나 아예 탐지를 못해서 안전문제를 발생시킬 수 있습니다. 다섯 번째로 V2X는 스마트폰, 클라우드 및 기타 장치에 연결하여 통신을 가능하게 합니다. 일반적으로 스마트폰은 인증되지 않은
외부 장치와 상호 작용이 가능하기 때문에 자율 주행 자동차에 있어 스마트폰과의 연결은 차량에게 잠재적인 취약점을 가지게 합니다. 공격자가 호스트 차량과 근처 차량 간의 트래픽과 데이터를 도청하여 인증 키와 같은
민감한 정보를 가져와 인증 공격으로 이끄는 취약한 프로토콜을 사용하는 것이 치명적 단점이며, 공격자는 이로써 호스트 차량의 민감한 데이터를 수신하고 악용할 수 있습니다.
여섯 번째로 OBD 포트는 2008년부터 제조된 모든 차량에 존재하는 것인데, 이 포트는 차량 결함 및 성능 등 차량의 진단을 위한 데이터를 수집하는데 사용됩니다. OBD 포트를 PC와 연결하였다면, 공격자는 데이터 패킷을
조작할 수 있으며, 악성 패킷을 차량 네트워크에 주입함으로써 적절한 차량 진단을 수행하지 못하도록 할 수 있습니다. 이에 대한 공격 사례가 지속됨에 따라 독일에서는 OBD 인터페이스를 폐쇄할 것이라는 보도도 있었습니다.
일곱 번째로 엔진제어장치인 ECU는 일반 차량에 100개 이상으로 구성되어 있습니다. 하위 시스템의 센서 및 액추에이터를 위한 전자 제어 모듈이며, ECU 코드는 안전하고 보안성이 뛰어나지만 공격자가 사용자 지정 펌웨어로
ECU를 플래시하여 상태를 변화시켜 악의적이고 의도하지 않은 동작을 유발하며 공격을 성공시킬 수 있습니다. 또한, 자율 주행 자동차의 펌웨어 업데이트는 공격자로 하여금 로그 업데이트의 진입점이 됩니다.
자율 주행 자동차의 펌웨어 업데이트는 자동차 제조업체에서 별도로 제공해주지 않으며, 안전 및 보안에 대한 적절한 업데이트가 없어 민감한 정보를 유출시키는 사이버 공격에 취약합니다.
마지막으로 자율 주행 자동차에 있어 심층신경망과 같은 딥러닝 알고리즘은 주행을 위한 인식 단계에서 사용됩니다. 그러나 심층신경망과 같은 딥러닝 알고리즘은 공격자로 하여금 심각한 물리적 피해 및 인명 피해 또한 발생시킬
수 있습니다. 공격자는 원본 데이터가 저장되어 있는 곳에 교란을 일으킬 수 있는 악의적인 데이터를 추가함으로써 심층신경망 알고리즘이 올바른 의사 결정을 하지 못하도록 합니다. 이 취약점의 경우, 심각한 사회적 문제를 초래할
수 있으므로 자율 주행 자동차의 상용화 및 대중화에 있어 필수적으로 해결되어야 할 문제로 대두됩니다.

## Slide 9: Contribution
자율 주행 자동차 보안 기술 동향
Notes: 앞의 내용들을 통해 자율 주행 자동차에 탑재되어 있는 센서 및 통신을 위한 외부 네트워크는 공격자에게 보안 위협을 위한 진입점을 제공하는 것을 확인할 수 있었습니다.
자율 주행 자동차의 발전에 따라 ECU의 성능 또한 고도화되고 있는 추세이며, 현재 ECU를 보안하기 위한 기술로는 ECU의 비휘발성 메모리에 저장되는 펌웨어의 플래시 과정에서 신뢰할 수 있는 주체인지에 대한 인증 과정을
거치는 보안 옵션인 시큐어 부트, 소프트웨어를 업데이트할 경우 해당 소프트웨어가 제조사에 의해 인가된 소프트웨어인지 확인하는 시큐어 플래싱, 접근 제어 등이 있습니다. 표3을 통해 자율 주행 자동차 관련 보안 기술
표준화 내용을 확인할 수 있습니다.

## Slide 10: Future work
현재 자율 주행 자동차 상용화/대중화 위한 연구/개발 진행 중
자율 주행 자동차에서 발생하고 있는 보안 위협에 대한 보안 기술 연구
사소한 오류로 피해를 입힐 수 있기 때문에 실증적 테스트 이루어져야 함
Notes: 자율 주행 자동차 시장은 매년 증가하고 있는 교통 사고의 감소, 운전에 대한 접근성 등의 장점으로 인해 매년 확대되고 있는 추세입니다.
이는 자동차 제조 회사 뿐만 아니라 ICT 기업 또한 자율 주행 자동차를 상용화 및 대중화 하기 위한 연구를 진행 중에 있습니다.
본 논문에서는 개발되고 있는 자율 주행 자동차의 기술 동향을 파악하고, 자율 주행 자동차에서 발생하고 있는 보안 위협과 보안 위협으로부터 안전한 자율 주행을 위해 연구 및 개발되고 있는 보안 기술 동향에 대해서
확인하였습니다. 자율 주행 자동차에서 발생하고 있는 보안 위협에 대한 보안 기술 연구가 지속되어야 할 것이며, 사소한 오류로 피해를 입힐 수 있기 때문에 상용화를 위해서는 실증적인 테스트가 이루어져야 한다고
본 논문에서는 말하고 있습니다.

## Slide 11
감사합니다