## Slide 1: SDN에서의 보안 시스템 부하 감소 기법
손지민

## Slide 2: 1. Motivation 2. Problem 3. Related work 4. Method 5. Evaluation 6. Contribution 7. Future work

## Slide 3: motivation
SDN 개발로 자신의 환경에 적합한 네트워크 구축으로 최적화된 환경 만들 수 있었음
네트워크의 구조가 바뀌면서 효율은 높아졌으나, 네트워크 공격의 방어책은 되지 못함
초기에는 SDN 컨트롤러로 들어오는 모든 패킷을 검사하여 보안성을 높이는데 중점을 둠
보안 시스템에 부하가 높아져 일정 시간동안 보안 패킷 차단 및 백로그 큐가 임계치에 도달하기 전까지 패킷을 검사하지 않는 등의 패킷 샘플링 기반 기법들이 제안됨
부하를 줄일 수 있었지만 백로그 큐가 일정 수준이 되지 않으면 컨트롤러로 들어오는 모든 패킷을 검사하지 않았으며, 이 상태에서 이상 패킷이 컨트롤러로 들어오면 목적지로 패킷 전송하여 네트워크에 문제 발생
Notes: 최근 IoT, 클라우드, 빅데이터 등의 기술들로 인한 급격한 트래픽 상승을 정적인 구조의 기존 네트워크로는 쉽게 따라갈 수 없습니다. 이를 위해 네트워크를 유연하게 유지보수할 수 있는 sw 정의 네트워크인 SDN이 개발되었습니다.
SDN은 네트워크 전체가 아닌 필요한 기능만 설계할 수 있고, 사용자가 원하는 대로 자신의 환경에 적합한 네트워크를 구축하여 최적화된 환경을 만들 수 있습니다. 하지만 네트워크 구조가 바뀌면서 효율성은 높아졌지만 기존의
네트워크 공격들에 대한 방어책은 되지 못합니다. 초기에는 SDN 컨트롤러로 들어오는 모든 패킷을 검사하여 보안성을 높이는 데 중점을 두었지만 이 때문에 부하가 높아지게 되었고, 이를 해결하기 위해 공격이 지속되는 경우엔
일정 시간동안 모든 패킷을 차단하거나 백로그 큐가 임계치에 도달하기 전까지 패킷을 검사하지 않는 등의 패킷 샘플링 기반 기법들이 제안되었습니다. 이를 통해 보안 시스템의 부하는 줄일 수 있었지만
백로그 큐가 일정 수준이 되지 않으면 컨트롤러로 들어오는 모든 패킷을 검사하지 않는 문제가 있었습니다. 또한 백로그 큐가 일정 수준이 되지 않는 상태에서 이상 패킷이 컨트롤러로 들어오면 목적지로 패킷을
전송하여 네트워크에 문제가 발생할 수 있습니다.

## Slide 4: Problem
Flooding 공격 발생 시 보안 시스템 부하 줄이며 보안성 높이기 위한 관리 테이블 알고리즘 제안
패킷의 메타데이터를 확인하여 각 패킷 간 시간차와 횟수 기반의 관리 테이블을 생성
이를 기준으로 보안 시스템 실행하여 유동적인 패킷 검사로 네트워크 보안성 개선 가능
이상 패킷으로 판별된 경우, 일정 시간 해당 패킷을 컨트롤러에서 차단하므로 보안 시스템의 부하율 감소
Notes: 앞에 말씀드린 문제들을 해결하기 위해 본 논문에서는 플루딩 공격 발생 시 보안 시스템의 부하를 줄이면서 보안성을 높이기 위한 관리 테이블 알고리즘을 제안합니다. 패킷의 메타데이터를 확인하여 각 패킷 간의 시간차와
횟수 기반의 관리 테이블을 생성하며 이를 기준으로 보안 시스템을 실행하여 유동적으로 각 패킷을 검사할 수 있으므로 네트워크의 보안성을 개선할 수 있습니다.
또한 이상 패킷으로 판별된 경우에는 일정 시간 해당 패킷을 컨트롤러에서 차단하므로 보안 시스템의 부하율도 줄일 수 있습니다.

## Slide 5: Related work
기존 패킷 샘플링 기반 기법
- 목적지 주소별 패킷 샘플링 이용한 SYN Flooding 공격 방어기법
- SDN에서 Flow를 기반으로 침입 탐지 후 IDS로 전송하는 기법
- OpenFlow와 sFlow를 이용한 공격 방어 기법
- L7 스위치 기반 Ddos 감지 기법
SDN
- SDN은 Openflow 프로토콜을 통하여 해당 프로토콜을 지원하는 스위치 일괄 제어
- 사용자 환경에 맞게 네트워크 구축 가능한 개방형 구조를 가짐 → 최적화된 네트워크 구축
- SDN 컨트롤러 중 OpenMul은 GUI와 CLI를 통해 네트워크 구성함
IDS
- IDS는 침입자나 다른 곳에서 공격 패킷을 보내는 경우 시스템 자원에 영향을 끼치기
전에 이를 발견하는 것이 목적 → IDS는 공격 감지만 가능
Notes: 기존 패킷 샘플링을 기반으로 한 기법 중 첫 번째는 목적지 주소별 패킷 샘플링을 이용한 SYN Flooding 공격 방어기법입니다. SYN Flooding 패킷이 백로그 큐의 70% 이상을 점유하면 패킷 모니터링을 시작하여
이 패킷이 이상 패킷으로 판별되면 일정 시간동안 해당 패킷을 차단하였습니다. 하지만 백로그 큐가 임계치에 도달하기 전에 이상 패킷이 컨트롤러로 들어온다면 목적지로 패킷이 전달될 가능성이 크므로 보안성이 떨어지는 문제가 있습니다.
두 번째는 SDN에서 Flow를 기반으로 침입을 탐지한 후 IDS로 전송하는 기법입니다. Flow를 기반으로 공격을 탐지하기 때문에 보안 시스템의 오버헤드를 낮출 수 있습니다. 하지만 IDS에서 패킷 검사 후의 절차 등이 기술되어 있지 않아서
시스템 성능을 파악할 수 없습니다. 세 번째는 OpenFlow와 Sflow를 이용한 공격 방어 기법입니다. 공격 패킷이 임의로 정한 임계치를 초과하면 네트워크 전체의 패킷을 일정 시간동안 차단합니다. 하지만 차단 시간동안 정상 패킷도
목적지로 전달되지 못할 뿐더러 공격 패킷과 정상 패킷을 판별하는 기준과 임계값이 명확하지 않습니다. 네 번째는 L7 스위치 기반 Ddos 감지 기법입니다. L7 스위치를 통해 패킷을 검사하여 이상 패킷을 차단하였지만
스위치의 성능이 높아진 만큼 하드웨어 비용이 높은 문제가 있습니다. 이와 같이 SDN 환경에서 보안 시스템의 부하를 줄이기 위한 기법들이 제시되었지만 보안성이 떨어졌습니다.
SDN은 Openflow 프로토콜을 통하여 해당 프로토콜을 지원하는 스위치들을 일괄적으로 제어할 수 있습니다. 또한 사용자의 필요에 따라 자신의 환경에 맞게 네트워크를 구축할 수 있는 개방형 구조를 가지므로
필요한 기능만을 이용하여 최적화된 네트워크를 구축할 수 있습니다. 그림 3과 같이 infra layer, control layer, application layer로 분리되어 있습니다. Infra layer과 control layer 간의 통신을 위해서 SouthBound API를 이용하며,
대표 프로토콜인 OpenFlow를 이용합니다. SDN의 기본 구조는 그림 4와 같이 구성되며 컨트롤러와 스위치가 연결되고 스위치는 각 호스트와 연결됩니다. 하나의 컨트롤러에는 여러 개의 스위치를 연결하고,
각 스위치에서는 여러 개의 호스트를 연결할 수 있습니다. 또한, Centralized(중앙집중적) 구조를 이용합니다.
IDS는 네트워크로 들어오는 패킷을 검사하여 감시 카메라의 역할을 수행하는 침입 탐지 시스템입니다. 침입자나 다른 곳에서 공격 패킷을 보내는 경우에 시스템 자원에 영향을 끼치기 전에 이를 발견하는 것이 목적입니다.
하지만 IDS는 공격 감지만 가능하기 때문에 트래픽을 차단하거나 별도의 알림을 주는 기능은 없습니다. 따라서 일반적으로는 그림 5와 같이 라우터 다음 단에 IDS나 방화벽 등을 배치하여 공격을 감지하고 이상 패킷인 경우 트래픽을
차단하는 등 설정된 루틴에 따라 처리합니다.

## Slide 6: method
시스템 모델
Notes: 본 논문에서는 SDN에서의 효율적인 이상 패킷 감지 기법의 구성을 그림 6과 같이 제안합니다. 이 때 제안하는 시스템은 컨트롤러 1개, 스위치 1개, attacker host 2개, server host 1개, IDS host 1개로 하며 각 Host는 스위치에 연결됩니다.
컨트롤러에는 IDS Host에서 얻은 검사 결과를 기반으로 이상 패킷 관리 테이블과 패킷 카운팅 테이블을 구성합니다. 이상 패킷 관리 테이블은 패킷을 일정시간 차단하기 위해 관리하며, 패킷 카운팅 테이블은 이상 패킷 관리 테이블에
등록하여 패킷을 차단하기 전에 일정 횟수 이상 공격이 반복되는지 확인합니다. 컨트롤러에 패킷이 들어올 때 패킷 데이터가 관리 테이블에 있다면 패킷은 Drop하고
관리 테이블에 없다면 스위치의 출력 포트를 조작하여 IDS Host로 패킷 데이터를 전송하여 정상 패킷인지, 비정상 패킷인지를 검사합니다. IDS에서는 검사한 패킷이 비정상 패킷일 경우에는 공격 종류를 판별해 패킷 차단 시간을 설정하여
검사 결과를 컨트롤러로 전송합니다. 이 때 컨트롤러에서는 IDS의 검사 결과를 바탕으로 패킷이 정상이면 그림10과 같이 패킷을 목적지로 전달하고, 정상이 아닌 경우에는 패킷을 Drop한 뒤 이상 패킷 관리 테이블에 추가합니다.
이 때 이상 패킷 관리 테이블은 데이터 탐색이 효율적인 Hash Table을 이용하여 구성하며 Table의 Key는 패킷 정보, 그리고 Data는 패킷 차단 시간으로 설정합니다. 또한 Hash Table의 패킷 차단 시간은 1초마다 줄어들며
차단 시간이 0일 경우에는 테이블에서 삭제합니다. 그리고 IDS에서 전달받은 결과가 정상 패킷인 경우에는 목적지 주소로 패킷을 전달합니다. 컨트롤러가 패킷에 들어올 때, in port가 IDS_Port라면 이상 패킷 관리 테이블 알고리즘을
실행하고, IDS_PORT가 아니며 패킷 카운팅 테이블에 해당 패킷 데이터가 없는 경우에는 그림 11과 같이 패킷 카운팅 테이블에 해당 패킷 정보를 저장합니다. 동일한 Host에서 일정 시간 이후에 패킷이 다시 컨트롤러로 들어왔다면
패킷 카운팅 테이블에서 해당 패킷 정보를 삭제하고, IDS HOST가 아닌 목적지 HOST로 패킷을 전송합니다. 따라서 컨트롤러로 들어오는 모든 패킷을 IDS로 보내지 않으므로 IDS의 부하를 줄일 수 있습니다.

## Slide 7: evaluation
실험 환경
- Emulator인 Mininet 2.2.2에서 OpenMUL SDN 컨트롤러 기반 환경 구성
→ 동일한 패킷 임의 생성 후 이상 패킷 관리 테이블, 카운팅 테이블이
제안하는 알고리즘에 따라 동작하는지 분석
→ 백로그 큐 기반의 시스템과 제안하는 알고리즘의 성능 비교
알고리즘 검증
- 0.1초 간격으로 1000개의 동일한 패킷 생성
- Attacker Host에서 Server Host로 전송하며 IDS에서 판별한
우선순위에 따라 패킷 차단 시간 설정함을 확인
- 패킷 차단 시간 종료 후 패킷이 다시 컨트롤러로 돌아온다면
IDS에서 패킷을 검사한 후 이상 패킷 관리 테이블에 해당 패킷
재등록하여 일정 시간동안 패킷 Drop하는 것을 확인
Notes: 본 연구 결과의 성능을 평가하기 위해 그림 12와 같이 Emulator인 Mininet에서 OpenMUL SDN 컨트롤러 기반 환경을 구성하여 두 가지 항목을 확인하였습니다. 첫 번째는 동일한 패킷을 임의로 생성하여 이상 패킷 관리 테이블과
카운팅 테이블이 제안하는 알고리즘에 따라 동작하는지 분석하였습니다. 두 번째는 백로그 큐 기반의 시스템과 제안하는 알고리즘의 성능을 비교하였습니다. Mininet을 이용하지 않을 경우에는 컨트롤러, 스위치, 각 Host 별로 가상 머신을
생성해야 하지만 Mininet을 이용하면 하나의 가상 머신에서 테스트 환경 구축이 가능합니다.
제안하는 알고리즘에 따라 이상 패킷 관리 테이블과 카운팅 테이블이 동작하는지 확인하기 위해 0.1초 간격으로 1000개의 동일한 패킷을 생성하였습니다. 이 때 패킷은 Attacker Host에서 Server Host로 전송하며
IDS에서 판별한 우선순위에 따라 패킷 차단시간을 설정함을 확인하였습니다. 해당 패킷을 컨트롤러에서 Drop하여 IDS 및 목적지로 전송하지 않으며, 패킷 차단 시간이 종료된 후에 패킷이 다시 컨트롤러로 돌아온다면
IDS에서 패킷을 검사한 후 이상 패킷 관리 테이블에 해당 패킷을 재등록하여 일정 시간동안 패킷을 Drop 하는 것을 확인하였습니다. 표 5의 결과와 같이 1000개의 패킷을 전송받은 경우 알고리즘을 적용하지 않으면
IDS에서 1000번의 검사를 실행하고, 알고리즘을 적용하였을 때는 Priority 1일 때 10번, 2일 경우 5번, 3일 경우 4번, 4일 경우 3번을 IDS에서 패킷을 검사하는 것을 확인하였습니다.

## Slide 8: contribution
성능 비교
- Flooding 공격 발생 시 SDN의 보안 시스템의
부하를 줄이기 위한 시스템 선정
→ 백로그 큐 기반으로 일정 시간동안 패킷 차단
- SYN Flooding 패킷 5,000개 임의 생성하여 시스템 성능 비교
→ 백로그 큐 기반 시스템은 SYN 패킷이 16개가 넘으면 패킷 검사 시작
→ 이상 패킷일 경우 일정 시간 해당 패킷 차단
- 시스템 적용 상태에서 5,000개의 SYN Flooding이 발생할 경우
→ 약 1,104개의 패킷이 IDS에서 검출되어 보안 시스템의 부하 약 78% 개선됨
- 제안하는 기법의 검증 비교(SYN Flooding 패킷 5,000개 임의 생성)
→ 약 827개의 패킷이 IDS에서 검출되었고, 알고리즘 적용하지 않았을 때와 비교하여 약 83% 개선됨
→ 백로그 큐 기반의 시스템과 비교하여 보안 시스템의 부하가 약 25% 개선됨
Notes: Flooding 공격 발생 시 SDN의 보안 시스템의 부하를 줄이기 위한 시스템을 선정하였으며, 이 시스템은 백로그 큐를 기반으로 일정 시간동안 패킷을 차단합니다. 이를 위해 SYN Flooding 패킷 5000개를 임의로 생성하여
제안하는 시스템과 성능을 비교하였습니다. 백로그 큐 기반 시스템은 SYN 패킷이 16개가 넘으면 패킷 검사를 시작하고, 이상 패킷일 경우에는 일정 시간 해당 패킷을 차단합니다.
이 시스템을 적용한 상태에서 5000개의 SYN Flooding이 발생할 경우 약 1104개의 패킷이 IDS에서 검출되어 보안 시스템의 부하가 약 78% 개선되었습니다. 제안하는 기법의 검증도 위와 동일하게
SYN Flooding 패킷 5천개를 임의로 생성하여 확인하였습니다. 이 때 약 827개의 패킷이 IDS에서 검출되었으며 알고리즘을 적용하지 않았을 때와 비교하여 약 83%가 개선됐고, 백로그 큐 기반의 시스템과 비교하여
보안시스템의 부하가 약 25% 개선되었음을 보았습니다. 실험 결과는 그림 15와 같습니다.

## Slide 9: Future work
SDN에서의 패킷 샘플링 기반 이상 패킷 감지 기법 제안
HW 기반 시스템이 아니기 때문에 시스템 구성비용이 저렴
이상 패킷인 경우에는 컨트롤러에서 일정 시간동안 패킷 차단하여 보안 시스템으로
전달되지 않음 → 보안 시스템의 부하가 줄어듦
패킷 데이터별로 테이블 관리하여 패킷 검사 실행 → 네트워크 보안성 개선
성능 평가 결과 모든 패킷 검사하는 경우 대비 보안시스템 부하 83% 감소
기존 백로그 큐 기반 시스템 대비 25% 보안시스템 부하 25% 감소
본 시스템 이용하여 IoT 서비스망이나 WAN, 데이터 센터 등 SDN 이용하는 모든
환경에서 적용이 가능할 것으로 예상
AI와 접목하여 이상 패킷을 보다 효율적으로 판별할 수 있을 것으로 사료됨
Notes: 본 논문에서는 SDN에서의 패킷 샘플링 기반 이상 패킷 감지 기법을 제안하였습니다. 하드웨어 기반 시스템이 아니므로 시스템 구성비용이 저렴한 장점이 있습니다. 이상 패킷인 경우에는 컨트롤러에서 일정 시간동안
패킷을 차단하여 보안 시스템으로 전달하지 않아 보안 시스템의 부하가 줄어드는 것을 보았습니다. 또한 패킷 데이터별로 테이블을 관리하여 패킷 검사를 실행하므로 네트워크의 보안성도 개선되었습니다.
성능 평가 결과 모든 패킷을 검사하는 경우 대비 보안 시스템의 부하가 83% 감소하였으며, 기존의 백로그 큐 기반 시스템 대비 25% 줄어드는 것도 확인하였습니다. 본 시스템을 이용하여 IoT 서비스망이나 WAN, 데이터센터 등
SDN을 이용하는 모든 환경에서 적용이 가능할 것으로 예상하며, 추후에는 AI와 접목하여 이상 패킷을 보다 효율적으로 판별할 수 있을 것으로 사료됩니다.

## Slide 10: 감사합니다