## Slide 1: Wi-fi Security
Kim Hyo-Seop, HMCL.MJU
khsaddy@gmail.com
010-5151-5156

## Slide 2: Aircrack attacks
Practical WEP cracking can easily be demonstrated using tools.
Such as ‘Aircrack’
  airodump: wireless sniffing tool used to discover WEP-enabled networks.
  aireplay: injection tool to increase traffic.
    (This option is only available on aircrack-ng 0.9 and up)
    http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=injection_test
  aircrack: WEP key cracker making use of collected unique IVs.

## Slide 3: 0. Monitor mode
실습환경 : kali linux
  Monitor mode
airmon-ng start wlan0
cracking
WEP
cracking

## Slide 4: 1. Dump
Airodump-ng mon0
  Scanning for capture
WEP
cracking

## Slide 5: 1. Dump
  Capturing/Sniffing
Airodump-ng –c 1 –w ‘Filename’ --bssid ‘bssid’ mon0
WEP
cracking

## Slide 6: 2. aireplay-ng ‘attacks’
WEP
cracking
  Aireplay-ng -3 -b 90:9f:33:6b:38:4a -h 4:e5:99:f9:5f:36 -x 600 mon0 - ARP request attack

## Slide 7: *ARP Request attack
WEP
cracking
Sniffing, Capturing the packet.
Notes: broadcast packet is sent out on the local network. This packet is known as an ARP request. The destination machine with the IP in the ARP request then responds with an ARP reply, which contains the MAC address for that IP.

## Slide 8: 3. Cracking
WEP
cracking
Aircrack-ng –x -0 ‘Filename’.cap
  Cracking

## Slide 9: Other types of Aircrack attacks 1. Deauthentication attack
WEP
cracking
This attack can be used to recover a hidden SSID
capture a WPA 4-way handshake or force a Denial of Service
The aim of the attack is to force the client to reauthenticate, which coupled with the lack of authentication for control frames
Notes: Monitor mode로 된 무선 랜은 패킷을 조작해서 AP에 전달할 수 있는 점을 이용하는거지요. 보통 AP에서 보내는 Deauthentication packet을 무선 랜이 자기가 직접 만들어 보내면 공유기에 접속된 모든 컴퓨터들은 AP에서 온 거구나라고 생각하며 잠시나마 1~2초간 접속을 끊습니다. 그런데 AP에서 온 것이 아니기 때문에 다시 재접속을 자동으로 하게 되지요.

## Slide 10: Other types of Aircrack attacks 2. Deauthentication attack
WEP
cracking
Aireplay -0 -5 -a 90:9f:33:6b:38:4a (-c 64:e5:99:f9:5f:36) mon0
Aireplay -0 -0 -a 90:9f:33:6b:38:4a mon0
Notes: 첫줄의 코드를 통해 wireless client 가 deauthenticated됩니다.\
deauthentication packet이 BSSID로 부터 클라이언트의 MAC address로 전송되기 때문입니다.
Mass deauthentication is also possible (though not always reliable), involving the attacker continuously spoofing the BSSID and resending the deauthentication packet to the broadcast address:

## Slide 11: Other types of Aircrack attacks 3. Korek proof-of-concept
WEP
cracking
Decrypting arbitrary WEP data packets without knowing the key
called chopchop which can decrypt WEP-encrypted packets without knowledge
of the key.
it will be dropped by the access point if the guess was incorrect (in which case a new guess has to be made), but for a correct guess it will be relayed as usual.
WEP protocol allows an attacker to modify both an encrypted packet and its corresponding CRC
Notes: 마지막바이트에대한 촤핑이 이거에 영향을 미칠뿐만아니라 추측가능하게 한다 그에 상응하는 plaintext 바이트를,
그리고 그에 상응하는 인크립티드 메시지를 맞춘다.
Moreover, the use of the XOR operator in the WEP protocol means that a selected byte in the encrypted message always depends on the same byte of the plaintext message.
If the corrected packet is then reinjected into the network, it will be dropped by the access point if the guess was incorrect (in which case a new guess has to be made), but for a correct guess it will be relayed as usual
Repeating the attack for all message bytes makes it possible to decrypt a WEP packet and recover the keystream.
Remember that IV incrementation is not mandatory in WEP protocol, so it is possible to reuse this keystream to spoof subsequent packets (reusing the same IV).

## Slide 12: Other types of Aircrack attacks 3. Korek proof-of-concept
WEP
cracking
Aireplay-ng -4 –h 64:e5:99:f9:5f:36 mon0
Notes: Repeating the attack for all message bytes makes it possible to decrypt a WEP packet and recover the keystream.
and aireplay will prompt the attacker to accept each encrypted packet .
만약에 메세지를 변경하지 않고, Hacker가 동일한 요청을 계속 보낸다면? 메세지를 변조하지 않았기 때문에 서버는 이를 유효한 호출로 인식할 수 있다. 이를 replay attack이라

## Slide 13: Other types of Aircrack attacks 3.fake authentication
WEP
cracking
Aireplay-ng -1 0 –e pizza -a ‘ap’s bssid’ -h spoofed MAC address mon0
Notes: WEP크래킹 방법들이 적당한 클라이언트를 필요로 했는데
클라이언트가 AP랑 패킷을 주고받는 동안 AP가 패킷을 못 버리도록 하기 위해
=관계없는 목적지주소로인한 패킷 패기를 안하게 하기위해
클라이언트 랑 AP사이에 패킷이 오가는걸 만약 non-associated된 주소가 받으면
AP가 패킷을 버리게 되는데 그러면 패킷을 못 모으니까
적당한 클라이언트를 authentication 시켜줘야 함
만약 오픈 어땐티케이션 이 사용되었다면 어떤 클라이언트든 인증받고 Ap랑 associated함.
하지만 AP는 정확한 WEP KEY로 인크립트되지않은 패킷을 드랍
어떤 AP는 reassociate를 원하는데

## Slide 14: IEEE 802.1x
Authentication protocol(known as Port- Based Network Access Control)
providing authentication, authorisation and key distribution mechanisms, and implementing access control for users joining the network
made up of three functional entities
Supplicant - Station who requests the authentication
Authenticator - Access Point , Authentication Proxy
Authentication Server - RADIUS server, Authentication Database
Notes: 802.1x는 유선 이더넷 네크워크 및 무선 802.11 네트워크에 대한 인증된 네트워크 액세스를 제공하는 IEEE 표준으로, 중앙 사용자 ID, 인증, 동적 키 관리 및 계정을 지원하여 보안을 강화하고 배포를 향상시킵니다.
PAE는 2개 supplicant, authentication, 인증 PAE는 언제나 열려있고 서버에서 인증을 해주면 인증프레임이 지나가게 허용합니다.
Supplicant PAE는 인증성공시 오픈

## Slide 15: IEEE 802.1x
Station request
connection(EAP)
1. Station - AP
2. AP - AS
3. AS - AP
4. AP - Station
Send request packet to RADIUS server
RADIUS accept or deny and send packet to AP
AP receive agree packet from station and have authorization
Notes: 1 Station이 802.1x 인증적용된 AP에 연결요청(EAP사용)
2 AP는 station의 인증요청패킷을 RADIUS서버로 보낸다 (station의 인증정보 : ID/PW같은거)
3 RADIUS 서버가 DB와 비교, 인증결가ㅗ 참이면 동의패킷 AP 아니면 거절패킷.
4 AP는 station에게 동의패킷받고 통신권한 가짐

## Slide 16: EAP(Extensible authentication protocol)
The supplicant and the authenticator communicate using an EAP-based protocol.
EAP is a framework for the transport of various authentication methods,
allowing only a limited number of messages (Request, Response, Success, Failure)
EAP
EAP-MD5
EAP-TLS
EAP-TTLS
EAP-FAST
LEAP
PEAP
Notes: EAP는 다양한 인증 방법의 전송을위한 프레임 워크
Station과 radius 서버 사이에 인증정보 전달 어떤 EAP유형 사용하느냐에 따라 보안강도가 달라짐
AP와 인증써버 사이에서는 EAP over lan이라고 하는 프로토콜에 의해서 커뮤니케이션이 이뤄진다

## Slide 17: IEEE 802.11i
Released a recommendation in response to corporate concerns on wireless security. Wi-Fi Alliance, 2003. 4
The final release of the 802.11i standard (WPA2) appeared.
The new architecture for wireless networks is called the Robust Security Network (RSN) and uses 802.1X authentication, robust key distribution and new integrity and privacy mechanisms.
An RSN will typically only accept RSN-capable devices, but IEEE 802.11i also defines a Transitional Security Network (TSN) architecture in which both RSN and WEP systems can participate, allowing users to upgrade their equipment in time.
Notes: In April 2003, the Wi-Fi Alliance
와이파이 얼라이언스에 의해 2003.4에 릴리즈 됩니다.
강력하고 확장가능한 보안 아키텍쳐를 대기업용 가정용 똑같이 제공하는데 이게 처음에 기업의 보안근심에서
시작되었기 때문입니다
802.11i 마지막 버전이 WPA2란이름으로 나옵니다
이건 RSN이라고 불리는데 802.1x 인증을 쓰고 키 분배 방식을 강력하게 하고 새로운 인증과
개인정보 매커니즘을 합니다.
RSN 이 RSN전용장비에서만 허용됩니다 그래서 IEEE에서 TSN이라고 하는 RSN과 WEP시스템이 모두 사용가능한
유저의 장비를 업그레이드 가능하게 한걸 만들어 냅니다

## Slide 18: IEEE 802.11i
secure communication context consists of four phases
agreeing on the security policy.
802.1X authentication.
key derivation and distribution.
RSNA data confidentiality and integrity.

## Slide 19: Phase 1: Agreeing on the security policy
Requires the communicating parties to agree on the security policy to use.
Security policies supported by AP, are advertised on Beacon or in a probe
respond message
Notes: Security policy는 AP에서 지원되는데
Probe respond message를 통해 전달(RSNIE)
Client response 는 association request message 에 있다

## Slide 20: Phase 2: 802.1X authentication
Notes: 802.1x authentication 은 시작한다 AP가 STA에게 identity data를 요구하면서
(identity data = client response, 우선적인 authentication 을 포함한)
sta와 AS사이에 suitable message들을 교환하고 마스터키를 생성.
마지막에 이제 Radius accept메시지가 AS에서 AP로 전달(MK포함된)
Final EAP Success 메시지가 클라이언트에게

## Slide 21: Phase 3: Key hierarchy and distribution
Goal : Key generation and exchange it
Notes: Connection security relies heavily on secret keys. In RSN, each key has a limited lifetime and overall security is ensured using a collection of various keys, organised into a hierarchy.
이러한 연결에서 보안은 키에 의존합니다
Rsn에서는 각 키가 한정된 lifetime을 가졌습니다.
또 이러한 보안은 여러 계층으로 조직화된 키의 수집을 통해서 보장됩니다
When a security context is established after successful authentication, temporary (session) keys are created and regularly updated until the security context is closed.
security context가 성공적으로 인증을 인정받을 때 session key들이 생성되고 이건 정기적으로 업데이트 된다

## Slide 22: Phase 3: Key hierarchy and distribution
KCK – KEY for authenticating messages During the 4 way HS, Group key HS
KEK – Key for ensuring data confidentiality during the 4 way HS , Group Key HS
TK – Key for Data Encryption
TMK – Key for data authentication a dedicated key is used for each side of the communication
Notes: Two handshakes occur during key derivation
두개의 HS가 나타난다 Key derivation동안.
PMK 파생은 사용된 authentication method에 의존한다
(만약 psk가 사용되었으면 pmk=psk , psk는 8~63 길이의 비밀번호 혹은 256비트스트링을통해 생성
가정용 혹은 작은 기업등 AS가 없는 대상용 솔루션을 제공)
만약 AS가 사용되고 있으면 pmk는 802.1X Authentication MK로부터 파생
PMK는 인크립션이나 integrity check 등에 사용되는게 아니라 temporary 키를 생성합니다(unicast traffic 에서
는 PTK이다) PTK의 길이는 인크립션 프로토콜 512bits for TKIP 이나 384bit for CCMP에 의존.
PTK는 여러 temporary key로 구성되어있는데

## Slide 23: The 4-Way Handshake
The access point initiates the first message.
Notes: The access point initiates the first message.
랜덤 넘버 Anonce 를 서플리칸트로 보낸다.
인크립팅 이나 프로텍팅 없이
The 4-Way Handshake, initiated by the access point, makes it possible to:
confirm the client’s knowledge of the PMK • derive a fresh PTK,
install encryption and integrity keys,
encrypt transport of the GTK,
confirm cipher suite selection.

## Slide 24: WPA Cracking
WPA
cracking
Airodump-ng –c 1 –w ‘Filename’ --bssid ‘bssid’ mon0

## Slide 25: Deauthentication
WPA
cracking
Airodump-ng –c 1 –w ‘Filename’ --bssid ‘bssid’ mon0
- Goal : Obtain the Handshake

## Slide 26: Get Handshake
WPA
cracking

## Slide 27: Using Wordlist
WPA
cracking

## Slide 28: Crack
WPA
cracking
Aircrack-ng –w /root/Desktop/wordlist Allo-01.cap

## Slide 29
ANY QUESTION
?